Приложение №1

К договору  №

от   «»         2020 г.

Техническая характеристика каркасного дома.

Рисунок№1

Рисунок№2

Рисунок№3

Приложение №2

К договору  №

от   «»           2020 г.

Комплектация  каркасного дома

- Фундамент: столбчатый (свайно-винтовой, ленточный)

- Обвязка дома: Брус 100х150(150х150,200х150)мм. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Антисептирование обвязки дома.

- Лаги и потолочные балки выполняются из бруса 150х40(100х150,200х40)мм с шагом 600мм.

- Черновой пол укладывается на черепной брусок 40х50мм. выполняется из обрезной доски 20-22мм, служит несущей конструкцией для ветрозащитной пленки и утеплителя.

- Каркас стен выполняются из бруска 100х40(150х40,200х40)мм. Раскосы усиления каркаса из бруска 100х40(150х40,200х40)мм.

- Выставляются оконные и дверные проемы, сверху усилены ригелями 100х40 или 150х40мм.

- Каркас перегородок выполняются из бруска 100х40мм.

- Высота потолков 1-го этажа 2.40м, высота 2-го этажа – 2.20м.

- Наружная отделка: Свесы кровли – от 0,3м, ветровые, карнизы, углы дома подшиваются вагонкой 16-17мм. Стены и фронтоны – обшиваются имитацией бруса (сорт АВ) и прокладывается мембранная пленка ветрозащита Изоспан или ее аналоги между обрешеткой 22х50мм. и каркасом.

- Стропильная конструкция выполняется из бруска 100х40(150х40,200х40)мм. с шагом 800-1000мм.

- Обрешетка кровли выполняется  из обрезной доски 20-22мм, с шагом 300мм. или под металлочерепицу с контр-обрешетой и  гидро-изоляцией Изоспан (или аналогами) .

- Форма крыши – согласно проекта. Кровля – ондулин, профнастил или металлочерепица, цвет -?

- Внутренняя отделка:

- Утеплитель: Внешние стены, пол и потолок  утепляется  мин.плитой Кнауф или базальтовой плитой Rockwool 100,150,200мм, перегородки утепляется 50,100мм. Везде, где утеплитель используется мембранная пленка с обеих сторон Изоспан или ее аналоги. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя.

- Чистовой пол: настилается половой доской 28 или 36мм., камерной сушки  с креплением на саморезы. Возможна замена на ДСП, ЛДСП, ОСБ или ламинат.

-  Внутренние стены и перегородки обшиваются вагонкой или имитацией бруса АВ класса 13-17мм, под нее прокладывается мембранная пленка Изоспан или ее аналоги. Потолок подшивается вагонкой  АВ класса 13-17мм, камерной сушки.

- Оконные блоки: деревянные или ПВХ – согласно проекта, устанавливаются на монтажную пену, с отделкой откосов и наличником.

-  Двери: Входная, согласно проекту, металлическая, внутренние межкомнатные – филенчатые, устанавливаются на монтажную пену, с отделкой откосов и наличником.

- Одно- или двухмаршевая лестница с перилами и балясинами на 2 этаж.

- На террасе и балконе выполняется ограждение из перил и балясин.

- Внутренние углы и стыки заделываются фигурным плинтусом.

- Гвозди(метизы) для отделки оцинкованные.

- Деревянные ступеньки при входе.

-Общая стоимость :  ____________ рублей.

-Доставка входит  стоимость - ?

Допускаются:

-незначительные транспортировочные повреждения и загрязнения.

-стыковка вагонки по любой стороне строения.

-стыковка вагонки в разбежку по потолку и стенам в любой отдельно взятой комнате.

-изменение геометрических параметров обрезного и строганого материала - +/-10 мм.

-отступление от геометрических параметров сруба - +/-20 мм по длине каждой из сторон.

-отклонение каркаса стены по вертикали не более 2 градусов.

-возможно использование вагонки различных типоразмеров в разных комнатах, вагонка сорта АБ прибивается финишными гвоздями не в шпунт.

По желанию заказчика в типовой проект сооружения могут вноситься изменения и дополнения с корректировкой стоимости .

ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ

В течении 5-7 дней после окончания строительства следует проветривать сооружение(дом ,баня …) и обработать антисептическими средствами, так как дерево – материал гигроскопичный и подвержен влиянию внешних факторов(грибки, плесени, атмосферные осадки…..).

"Заказчик"                                                                                     "Подрядчик"

Ф.И.О.                                                                                      ООО "СК Срубы"

Адрес:                                                                                      ОГРН   1205300003116

Паспорт:                                                                                  ИНН     5313015540

Выдан:                                                                                     КПП      531301001

Дата выдачи:                                                                          Р/счет – 40702810700090003152

Контактный телефон:                                                           К/счет - 30101810900000000746

Контактный телефон: +7-911-623-93-20

Подпись: "Заказчика"                                                                                  Подпись: "Подрядчика"