Приложение №1

К договору  №

от   «»     2020 г.

Техническая характеристика

Рисунок № 1

Рисунок № 2

Приложение №2

К договору  №

от   «»    2020 г.

Комплектация  брусового дома или бани.

- Фундамент: опорно-столбчатый (свайно-винтовой, ленточный)

- Обвязка дома или бани выполняется из бруса 100х150(150х150 или 200х150)мм в 1 или 2 венца.

- Лаги и потолочные балки выполняются из бруса 150х50(150х100,200х40)мм с шагом 590мм.

- Антисептирование нижнего ряда(обвязки) и лаг Огнебиозащитой.

- Черновой пол и обрешетка крыши  выполняется из обрезной доски 22-25мм.

- Обрешетка настилается с шагом 300мм или под  металлочерепицу с контр-обрешеткой 22х50мм и гидро-изоляцией Изоспаном(или аналогами).(базовая к-ция)

- Стены выполняются из профилированного бруса 90х140(140х140, 190х140)мм естественной или камерной сушки. Профиль – прямой или овал.  Перегородки выполняются из профилированного бруса 90х140(доп.заказ-140х140 или 190х140)мм естественной или камерной сушки. Профиль - прямой. Между брусом прокладывается джут.

- Сборка стен осуществляется на железные нагеля – гвозди 200мм, которые утапливаются на 2-3см для усадки сруба. Возможна замена на деревянные нагеля.

-  Углы сруба запиливаются в «тёплый угол».

- Стропильная конструкция выполняется из бруска 100х40(150х40 или 200х40)мм, с шагом 0,8-1,0м.

- Фронтоны каркасно-щитовые  выполняются из бруска 100х40(150х40 или 200х40)мм и подшиваются вагонкой или имитацией бруса камерной сушки.

- Форма крыши двухскатная или ломаная(согласно проекта). Кровля – ондулин (профнастил или металлочерепица), цвет - ?

- Свес крыши 0,3-0,5 м., подшивается вагонкой. Наружные углы дома  зашиваются вагонкой.

- Пол 1-го этажа и мансарды(2-го этажа) застилается половой доской 28-36мм.естественной или камерной сушки.

- Потолок 1-го этажа  подшивается евро-вагонкой АВ-класса, камерной сушки 13-17мм.

- Стены и потолок мансарды(2-го этажа)  обшиваются вагонкой АВ-класса, камерной сушки 13-17мм.

- Пол 1-го этажа, а также стены  и потолок мансарды(потолок 2 этажа)  утепляются минеральной ватой  ''Кнауф'' или базальтовой плитой Rockwool, толщиной 50(100,150)мм. Межэтажное перекрытие утепляется минеральной ватой ''Кнауф'' или базальтовой плитой Rockwool 50(100,150)мм.

- Паро-изоляция пола 1-го этажа, межэтажного  перекрытия,  а также стен и потолка мансарды(2-го этажа) выполняется Изоспаном(или аналогами)

- Одно- или  двухмаршевая лестница, с перилами и балясинами, на 2-й этаж.

- Углы и стыки 1-го этажа и мансарды(2-го этажа)  заделываются плинтусом.

- Гвозди для отделки оцинкованные.

- Окна деревянные или ПВХ, размер-? кол-во -  шт.

- Двери деревянные филёнчатые 0,8х2,10м -  шт.

- Входная дверь – металлическая – 1 шт.

- Высота потолка 1-го этажа 2.30-2,70м.

- Высота потолка 2-го этажа 2.20-2,40м.

- Деревянные ступеньки при входе.На террасе и балконе – ограждение из перил и балясин.

- Ройки в дверях и оконных проёмах (доп. заказ - стоимость )

- Бытовка  шт (доп.заказ - стоимость)

- Покраска дома(доп.заказ - стоимость)

-Общая стоимость - ?

-Доставка (входит  стоимость) -?

Допускаются:

-незначительные транспортировочные повреждения и загрязнения, следы шпатлевки.

-стыковка бруса по любой стороне строения.

-стыковка вагонки по потолку и стенам в любой отдельно взятой комнате.

-изменение геометрических параметров обрезного и строганого материала - +/-10 мм.

-отступление от геометрических параметров сруба - +/-50 мм по длине каждой из сторон.

-отклонение брусовой стены по вертикали не более 2 градусов.

-продольные несквозные трещины в брусе, брус атмосферной сушки не шлифуется.

-возможно использование вагонки различных типоразмеров в разных комнатах, вагонка сорта АБ прибивается гвоздями не в шпунт.

По желанию заказчика в типовой проект сооружения могут вносится изменения и дополнения с корректировкой стоимости .

ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ

В течении 5-7 дней после окончания строительства следует проветривать сооружение(дом ,баня …) и обработать антисептическими средствами, так как дерево – материал гигроскопичный и подвержен влиянию внешних факторов(грибки, плесени, атмосферные осадки…..).

"Заказчик"                                                                                     "Подрядчик"

Ф.И.О.                                                                                      ООО "СК Срубы"

Адрес:                                                                                      ОГРН   1205300003116

Паспорт:                                                                                  ИНН     5313015540

Выдан:                                                                                     КПП      531301001

Дата выдачи:                                                                          Р/счет – 40702810700090003152

Контактный телефон:                                                           К/счет - 30101810900000000746

Контактный телефон: +7-911-623-93-20

Подпись: "Заказчика"                                                                                  Подпись: "Подрядчика"